## Slide 1: DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO ”FORMAZIONE SPECIFICA Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” 8 ore
Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
Rev. 2022

## Slide 2
RISCHI CHIMICI
D.Lgs. 81/08
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

## Slide 3
AGENTI CHIMICI
RISCHI CHIMICI
Rischi connessi con
La manipolazione e
L’utilizzo di
sostanze chimiche
SICUREZZA:
incendio e/o esplosioni
SALUTE:
Lesioni
Difetti genetici ereditari
tumori
intossicazioni
AMBIENTE:
Danni all’ecosistema
Il contatto con liquidi corrosivi può causare ustioni e ulcere alla pelle e agli occhi I liquidi irritanti causano arrossamenti e pruriti

## Slide 4
rischio dovuto a sostanze che possono provocare patologie acute ma anche croniche e irreversibili
RISCHI CHIMICI
GAS | Secondo le attività si possono sviluppare diversi gas, anche infiammabili
LIQUIDI E/O VAPORI | solventi, carburanti, vernici, prodotti fitosanitari e prodotti per la pulizia. Tutti i liquidi volatili
POLVERI | Riparazione/ristrutturazione dei locali, operazioni di manutenzione del verde, falegnameria
NEBBIE | nebulizzazione di prodotti disinfettanti, fitosanitari e pulizie
FUMI | Saldatura. Processi di combustione. Particelle migliaia di volte inferiori alle polveri.
uso prodotti fitosanitari
allevamenti:
uso di disinfettanti
pulizia mungitrice
pulizia allevamenti
LAVORI CON SOSTANZE PERICOLOSE

## Slide 5
RISCHI CHIMICI
ASSORBIMENTO
Gli organi bersaglio sono:
CONTATTO
INALAZIONE
INGESTIONE
La sede di distribuzione è:
POLMONE
PELLE
APPARATO DIGERENTE
fegato, rene , cuore, polmoni, sangue, sistema nervoso.

## Slide 6
MISURE DI PREVENZIONE
RISCHI CHIMICI
Il lavoratore deve:
Garantire al meglio l’ORDINE e la PULIZIA
Conoscere le proprietà delle sostanze o preparati con le quali
può venire a contatto e cosa fare in caso di... (leggere sempre etichetta e scheda dati di sicurezza)
Non travasare mai prodotti in contenitori destinati ad alimenti e bevande ma utilizzare sempre contenitori idonei e provvisti di etichette
Rispettare le norme igieniche personali: lavarsi le mani e togliere gli indumenti contaminati prima di mangiare.
Mantenere nella zona di lavoro solo la quantità di sostanze pericolose necessaria per la lavorazione giornaliera
Utilizzare i DPI
Riporre le sostanze pericolose negli armadi accessibili solo a persone autorizzate
Avere la possibilità di utilizzare acqua pulita per lavare eventuali parti del corpo contaminate

## Slide 7
LUOGHI CON GAS PERICOLOSI
RISCHI CHIMICI
NON
ENTRARE
VASCA LIQUAMI
SILOS DI FERMENTAZIONE

## Slide 8
Agenti chimici con SDS:
prodotti fitosanitari
disincrostanti (soda caustica)
detergenti
disinfettanti
solventi/diluenti
vernici
additivi per officina
oli lubrificanti
colle e collanti
SCHEDA DATI DI SICUREZZA – SDS
RISCHI CHIMICI

## Slide 9
1. identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione /informazione sugli ingredienti
4. Misure di primo soccorso
5. Misure di lotta antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale;
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Controllo sulla esposizione/protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni
SCHEDA DATI DI SICUREZZA – SDS
RISCHI CHIMICI
La scheda di sicurezza fornisce molte informazioni utili, richiederla al rivenditore quando si acquistano i prodotti pericolosi, compresi i prodotti fitosanitari.

## Slide 10
NORME COMPORTAMENTALI
RISCHI CHIMICI
NON TRAVASARE
LEGGERE
L’ETICHETTA

## Slide 11
POLVERI ALLERGIZZANTI EFFETTI SULLA SALUTE
RISCHI CHIMICI
ASMA | è una malattia caratterizzata da una infiammazione delle vie aeree e da una iperattività della muscolatura liscia dei piccoli bronchi
ALVEOLITI | Viene detta “pneumopatia dell’agricoltore” oppure “polmone del contadino”. La malattia e dovuta alla inalazione di spore (actinomiceti della specie Micropolyspora faeni o termoactynomices vulgaris) che si sviluppano nel fieno umido
DERMATITI | Si tratta di una infiammazione cutanea non infettiva (non trasmissibile), acuta o cronica che si manifesta con rossori , prurito, gonfiore, vesciche, piaghe o desquamazioni
ALLERGIE | E’ la risposta del sistema immunitario estremamente suscettibile a uno specifico allergene

## Slide 12
RISCHIO POLVERE: MISURE DI PROTEZIONE
RISCHI CHIMICI
maschere di protezione
Prevenzione alla fonte
Aspirazioni localizzate