## Slide 1: DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso per LAVORATORI ”FORMAZIONE SPECIFICA COMPARTO AGRICOLTURA Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” 8 ore
Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
Elaborato nel 2017

## Slide 2
Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
Il pacchetto formativo è stato curato dal gruppo regionale SPSAL SCUOLA – FORMAZIONE, in collaborazione con i gruppi regionali EDILIZIA e AGRICOLTURA.
Componenti gruppo SCUOLA-FORMAZIONE- rappresentanti dell’Az USL RER
BOLOGNA - Piretti Fabio
FERRARA - Rometti Maria Cristina
IMOLA – Baroncini Roberto
MODENA - Bernardini Mara
PARMA - Rapacchi Davide
PIACENZA - Sergi Giuseppe
REGGIO EMILIA - Gallinari Lia – coordinatore
ROMAGNA - Bertoldo Michele (CESENA) - Fabbri Loris (RIMINI) - Mazzavillani Marilena (FORLI) - Orrico Raffaele (RAVENNA)
Un particolare ringraziamento a Sormani Francesca (Piacenza) gruppo RER AGRICOLTURA e Rossi Lauro (Ferrara) gruppo RER EDILIZIA.

## Slide 3: D. Lgs. 09.04.08 n. 81
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Notes: 3

## Slide 4
Accordo Stato-Regione 21.12.2011 Formazione Lavoratori
FORMAZIONE SPECIFICA 8 ORE
Modulo 1 – Sicurezza Agricoltura 4 ore
Modulo 2 – Salute e Igiene Agricoltura 4 ore
Notes: 4

## Slide 5: Modulo 1 – Sicurezza 4 ore
Accordo Stato-Regione 21.12.2011 Formazione Lavoratori
Fenomeno infortuni - Rischi infortuni
Meccanici generali
Macchine e Attrezzature – Trattore - Albero cardanico - Spandiletame - Rotopressa - Voltafieno - Frese - Erpice - Zappe –Spandiliquame - Rotoballe - Spandiconcime - Irrigatori - Atomizzatori – Miscelatrice - Trinciatrici - Vendemmiatrice - Decespugliatore - Motosega - Scale fisse e portatili - Carro raccoglifrutta - Carro desillatore
Movimentazione merci - Cadute dall’alto - Investimenti persone
Elettrici generali - Rischi da esplosione - Biogas
Organizzazione del lavoro- Ambienti di lavoro
Pavimenti - Illuminazione - Suolo - Recinti - Serbatoi - Servizi igienici
Deposito rotoballe - Deposito fitosanitari- Cantine - Stalle- Vasche letame
Ambienti confinati
Segnaletica
Emergenze - Procedure di sicurezza in base al rischio specifico Procedure esodo e incendi - Procedure organizzative primo soccorso
FORMAZIONE SPECIFICA
Notes: 5

## Slide 6: Modulo 2 – Salute e Igiene 4 ore
Accordo Stato-Regione 21.12.2011 Formazione Lavoratori
FORMAZIONE SPECIFICA
Rischi fisici - Rumore - Vibrazioni - Radiazioni - Microclima – illuminazione e Lavori all’aperto
Rischi chimici - Nebbie - Oli – Fumi – Vapori – Polveri Etichettatura fitosanitari
Rischi cancerogeni - Benzine
Rischi biologici
Movimentazione manuale dei carichi e posture
Dispositivi Protezione Individuali
Sorveglianza sanitaria - Tetano
Notes: 6

## Slide 7: DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso per LAVORATORI ”FORMAZIONE SPECIFICA COMPARTO AGRICOLTURA
D.Lgs. 81/08
MODULO 1
SICUREZZA SUL LAVORO

## Slide 8
INFORTUNI IN AGRICOLTURA
ITALIA
Report annuale sui danni da lavoro in Regione Emilia-Romagna 2014 – analisi eventi al 2012
L’agricoltura è uno dei comparti più a rischio infortunistico sia in termini assoluti che in termini relativi (49 casi indennizzati ogni mille addetti contro i 24,33 di industria e servizi)
Fonte INAIL 20 aprile 2015
Il comparto è secondo solo alle costruzioni per numero di casi mortali con circa un centinaio di casi per anno

## Slide 9
INFORTUNI IN AGRICOLTURA
IN EMILIA-ROMAGNA
Nel Periodo 2007 – 2012:
infortuni con esito temporaneo = 88,7%,
infortuni con postumi permanenti = 11,1%
infortuni con esito mortale = 0,2%
Report annuale sui danni da lavoro in Regione Emilia Romagna 2014 – analisi eventi al 2012
Trend in calo: - 44,8% dal 2003 al 2012
Tendenza alla diminuzione nei casi di esito temporaneo
Tendenza all’aumento nei casi di esito permanente
I casi mortali sono stabili negli anni – circa 13/anno

## Slide 10: INFORTUNI IN AGRICOLTURA ANNO 2013
Infortuni totali - % per classe d’età
Infortuni mortali - % per classe d’età
In complesso
5200 casi di infortunio denunciati in Emilia Romagna
Fonte: “Dati INAIL” n. 3 – Marzo 2015
13 casi di infortunio mortale in Emilia Romagna

## Slide 11: INFORTUNI IN AGRICOLTURA ANNO 2013
casi di infortunio denunciati
casi riconosciuti e indennizzati
Istruttoria INAIL
Dinamiche di infortunio – casi indennizzati anni 2009 - 2013
casi non riconosciuti
Fonte: “Dati INAIL” n. 3 – Marzo 2015
Coinvolti: materiali, veicoli terrestri, macchine e utensili
Caduta da edifici, superfici, scale

## Slide 12: INFORTUNI IN AGRICOLTURA ANNO 2013
Fonte: “Dati INAIL” n. 3 – Marzo 2015
Chart: 
| italiani | stranieri
casi per nazionalità | 82 | 12
Chart: 
| maschi | femmine
casi per genere | 80 | 20

## Slide 13: RISCHI INFORTUNI
INTRAPPOLAMENTO
TRASCINAMENTO
CESOIAMENTO
CONTATTO - TAGLIO
PERFORAZIONE
ATTRITO - ABRASIONE
SCHIACCIAMENTO
PROIEZIONE
IMPIGLIAMENTO
ATTORCIGLIAMENTO
URTO
MECCANICO
INVESTIMENTO DA MEZZI

## Slide 14: RISCHI INFORTUNI
CHIMICO
CONTATTO
INGESTIONE
INTOSSICAZIONE

## Slide 15: MECCANICI GENERALI
CINGHIE
INGRANAGGI
CATENE
ROTORI
PRESA DI POTENZA
COCLEA

## Slide 16
MECCANICI GENERALI
DOTAZIONI MINIME
gli organi in movimento delle macchine o attrezzi dotati di protezioni contro contatti accidentali
organi di trasmissione del moto (cinghie, catene, alberi ecc.) dotati di ripari fissi
organi lavoratori (utensili) e relative zone operative dotati di ripari fissi e/o mobili interbloccati
PROTEZIONI

## Slide 17
MECCANICI GENERALI
REQUISITI DEI RIPARI
impedire accesso a zone pericolose
contenere materiali - inquinanti / proiettati - emessi
mantenuti in posizione
in modo permanente (es. saldatura)
con elementi di fissaggio (viti, bulloni...) e apertura mediante utensili
RIPARI FISSI

## Slide 18
MECCANICI GENERALI
RIPARI MOBILI INTERBLOCCATI
restano uniti alla macchina anche in posizione aperta
in posizione aperta non consentono il movimento delle parti pericolose
se aperti durante il moto determinano l’arresto del movimento pericoloso
la chiusura del riparo consente l’inizio del moto ma non ne comanda l’avvio
in presenza di inerzie sono dotati di dispositivo di bloccaggio del riparo
Questo non è un riparo interbloccato!
Andrebbe messa la foto di un riparto di una macchine utensile, es. trapano o tornio…., non conosco macchine agricole con ripari interbloccati

## Slide 19
RIPARI MOBILI INTERBLOCCATI
restano uniti alla macchina anche in posizione aperta
in posizione aperta non consentono il movimento delle parti pericolose
se aperti durante il moto determinano l’arresto del movimento pericoloso
la chiusura del riparo consente l’inizio del moto ma non ne comanda l’avvio
in presenza di inerzie sono dotati di dispositivo di bloccaggio del riparo
MECCANICI GENERALI

## Slide 20
MECCANICI GENERALI
RIPARI REGOLABILI
regolabili manualmente o automaticamente secondo il tipo di lavorazione
regolabili facilmente senza l’aiuto di un attrezzo
devono ridurre la proiezione di materiali
da utilizzare solo se la zona pericolosa non è segregabile

## Slide 21
MECCANICI GENERALI
BARRE DISTANZIATRICI O DISPOSITIVI DISSUASORI
vengono utilizzati principalmente su macchine agricole e avvertono l’operatore dell’approssimarsi della zona pericolosa..
le misure e le distanze vengono stabilite per ogni tipo di macchina

## Slide 22
MECCANICI GENERALI
ORGANI DI COMANDO
gli organi di comando devono essere azionati solo in modo intenzionale ed essere facilmente riconoscibili
pulsanti: incassati o dotati di guardia perimetrale
leve: azionamento complesso o dotati di protezioni
pedali: copertura contro avviamenti accidentali

## Slide 23
MECCANICI GENERALI
ARRESTO D’EMERGENZA
caratteristiche: pulsante a fungo, pedale privo di copertura, fune, barra
facilmente raggiungibile ed azionabile
identificato dal colore rosso
presente su tutte le macchine per le quali si può rendere utile
è una precauzione supplementare
non è alternativo alle protezioni

## Slide 24: MACCHINE
USO TRATTORE: PERICOLI
GRADINI DI ACCESSO AL POSTO DI GUIDA
PROTEZIONE
DEL POSTO
DI GUIDA
ORGANI
IN MOVIMENTO
PARTI
CALDE

## Slide 25: MACCHINE
USO TRATTORE: PERICOLI
RIBALTAMENTO: Il fenomeno più frequente è quello laterale, segue poi quello posteriore (o impennamento).
Avviene soprattutto durante le lavorazioni su terreni con forte pendenza e quando la macchina lavora di traverso.
E’ spesso preceduto da una fase iniziale in cui il mezzo inizia a scivolare a causa del terreno molto bagnato, oppure per la rottura di parti meccaniche

## Slide 26: MACCHINE
USO TRATTORE: PERICOLI
RIBALTAMENTO: protezione del posto di guida TELAIO
Ribaltamento SENZA TELAIO di protezione
Ribaltamento CON TELAIO di protezione

## Slide 27: MACCHINE
USO TRATTORE: PERICOLI
RIBALTAMENTO: arco abbassato

## Slide 28: MACCHINE
USO TRATTORE: PERICOLI
RIBALTAMENTO: con cabina e cintura

## Slide 29: MACCHINE
USO TRATTORE: PERICOLI
RIBALTAMENTO: protezione del posto di guida CINTURA

## Slide 30: MACCHINE
USO TRATTORE: PERICOLI
RIBALTAMENTO: protezione del posto di guida CINTURA

## Slide 31: MACCHINE
TRATTORE
PROTEZIONE DELLA PRESA DI FORZA

## Slide 32: MACCHINE
TRATTORE
SCALETTA DI ACCESSO AL POSTO DI GUIDA
primo gradino a 550 mm dal suolo;
larghezza 250 mm;
profondità 150 mm;
distanza tra due gradini 300 mm

## Slide 33
MACCHINE
TRATTORE
ZAVORRA

## Slide 34: MACCHINE
USO TRATTORE
METTERE LA SPINA
DI SICUREZZA
MANTENERE PULITI
I GRADINI DI ACCESSO
AL POSTO DI GUIDA
AZIONARE IL
FRENO A MANO,
DURANTE LE SOSTE

## Slide 35: MACCHINE
USO TRATTORE
LAVORARE NEL SENSO DEL PENDIO
METTERE LA ZAVORRA ADEGUATA
ALLE ATTREZZATURE PORTATE

## Slide 36: MACCHINE
ALBERO CARDANICO
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO (PERICOLO IMPIGLIAMENTO, ATTORCIGLIAMENTO, TRASCINAMENTO)
deve avere protezioni complete ed integre dell’albero e delle crociere

## Slide 37: MACCHINE
SPANDILETAME - PAKER
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE ...
Protezione degli organi di trasmissione del moto,
Protezione del posto di guida o manovra,
utilizzo di piedi di appoggio

## Slide 38: MACCHINE
ROTOPRESSA
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, TRASCINAMENTO NELLE FASI DI MALFUNZIONAMENTO (INGOLFAMENTO), INCENDIO, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE
Protezione degli organi di trasmissione del moto e organi lavoratori, massima attenzione nella fase di sgolfamento, ausilio di dispositivi per evitare la caduta del portellone durante la manutenzione, estintori di primo intervento ….
rimontare i
ripari dopo la
manutenzione

## Slide 39: MACCHINE
VOLTAFIENO
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE
Protezione degli organi di trasmissione del moto e organi lavoratori, massima attenzione nelle fasi di attacco/distacco (ausilio di agganci rapidi, di piedi di appoggio ….)….

## Slide 40: MACCHINE
FALCIA-CONDIZIONATRICI
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, PROIEZIONE MATERIALE, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE …
Protezione degli organi di trasmissione del moto e organi lavoratori, sistemi che intercettano la proiezione di materiale, massima attenzione nelle fasi di attacco/distacco (ausilio di agganci rapidi, di piedi di appoggio ….)

## Slide 41: MACCHINE
ERPICI, ZAPPE, FRESE
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, PROIEZIONE MATERIALE, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE …
Protezione degli organi di trasmissione del moto e organi lavoratori, sistemi che intercettano la proiezione di materiale, massima attenzione nelle fasi di attacco/distacco (ausilio di agganci rapidi, di piedi di appoggio ….)

## Slide 42: MACCHINE
CISTERNA SPANDILIQUAME
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE, ESPLOSIONE O IMPLOSIONE DELLA CISTERNA …
protezione degli organi di trasmissione del moto, valvole di sicurezza, indicatori di livello e di pressione, collaudi periodici, utilizzo di piedi di appoggio ..

## Slide 43: MACCHINE
TRASPORTO ROTOBALLE
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, CADUTA MATERIALE, INSTABILITÀ DEL MEZZO PER CARICO ECCESSIVO, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE …
protezione degli organi di trasmissione del moto, assicurare il carico, non superare i limiti di peso, utilizzo di piedi di appoggio
prestare attenzione durante l’apertura manuale del cancello posteriore

## Slide 44: MACCHINE
TAGLIA ROTOBALLE
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO ..…
protezione degli organi di trasmissione del moto e organi lavoratori …

## Slide 45: MACCHINE
SPANDICONCIME
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE … ..…
protezione degli organi di trasmissione del moto, massima attenzione nelle fasi di attacco/stacco (ausilio di agganci rapidi, di piedi di appoggio ….)
griglia di protezione per impedire il contatto con parti mobili presenti all’interno della tramoggia

## Slide 46: MACCHINE
IRRIGATORI
CESOIAMENTO NELLA ROTAZIONE, CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, SCHIACCIAMENTO NELLE FASI DI ATTACCO/DISTACCO DALLA TRATTRICE … ..…
Pannello di protezione, protezione degli organi in moto, utilizzo di piedi di appoggio ….

## Slide 47: MACCHINE
ATOMIZZATORI
DISPOSITIVO LAVA BARATTOLI
SISTEMA DI APPOGGIO DELL’ATTREZZATURA NON IN USO

## Slide 48: MACCHINE
raccolta frutta GIRETTE
RIBALTAMENTO IN PARTICOLARE IN CASO DI SPOSTAMENTI IN TERRENI ACCIDENTATI, UMIDI, FANGOSI. CADUTE DALL’ALTO DURANTE LE OPERAZIONI CON CESTELLO SOLLEVATO.
Omologazione e verifiche periodiche dell’attrezzatura, controllo dei dispositivi di sicurezza presenti (pulsante di emergenza, segnalatori di inclinazione,….), uso delle cinture di sicurezza, formazione e addestramento degli addetti,

## Slide 49
PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI: protegge l’operatore che conduce la macchina dai contatti accidentali e dalla proiezione di materiale
COMANDO AD AZIONE MANTENUTA:
solo se premuto consente i movimenti della macchina e l'azionamento degli organi lavoratori.
N.B. nelle macchine più recenti il rilascio del comando ad azione mantenuta arresta il movimento degli organi lavoratori ma non spegne la macchina
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO manomettere il comando ad azione mantenuta
MOTOCOLTIVATORI - MOTOZAPPATRICI
CONTATTO CON ELEMENTI PERICOLOSI IN MOTO, PROIEZIONE MATERIALE,

## Slide 50
Nelle macchine provviste di retromarcia deve essere impedito il passaggio diretto dalla marcia in avanti alla retromarcia (presenza di una posizione di folle)
Nei motocoltivatori e motozappatrici con ruote motrici deve essere impedita la possibilità di far funzionare simultaneamente gli utensili di lavoro e la retromarcia (ad es. per mezzo di un blocco meccanico che impedisce l’azionamento della leva per l’avvio degli utensili quando la retromarcia è inserita)
La macchina deve essere equipaggiata con un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore se questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli utensili
Deve essere previsto un riparo che prevenga il contatto con superfici calde
Deve essere presente la protezione contro il contatto con parti in movimento (es. cinghie, pulegge ecc.)
MOTOCOLTIVATORI - MOTOZAPPATRICI

## Slide 51: MACCHINE AGRICOLE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI E DISTRIBUTRICI DI INSILATI
CARRI DESILATORI
Dispositivo di miscelazione e/o trinciatura - coclea
Dispositivo di distribuzione
Posto di guida
Utensile di taglio e carico – braccio fresa

## Slide 52: MACCHINE AGRICOLE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI E DISTRIBUTRICI DI INSILATI
RISCHI
DAL POSTO DI GUIDA, L’AREA DI LAVORO DEL BRACCIO FRESA O DELLA PORTA DI CARICO DEVE ESSERE VISIBILE OPPURE LA MACCHINA DEVE ESSERE MUNITA DI SPECCHI O TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO CHE NE ASSICURINO UNA VISIBILITÀ
PER EVITARE INVESTIMENTI E CONTATTO ACCIDENTALI CON LE PARTI IN MOVIMENTO:

## Slide 53: MACCHINE AGRICOLE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI E DISTRIBUTRICI DI INSILATI
QUANDO IL BRACCIO FRESA E’ ABBASSATO O LA PORTA DI CARICO E’ IN POSIZIONE CHIUSA IL DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E/O DI TRINCIATURA (COCLEA) NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE
PER EVITARE CONTATTI ACCIDENTALI CON LE PARTI IN MOVIMENTO:
RISCHI

## Slide 54: MACCHINE AGRICOLE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI E DISTRIBUTRICI DI INSILATI
QUANDO IL BRACCIO FRESA E’ SOLLEVATO O LA PORTA DI CARICO E’ IN POSIZIONE APERTA IL DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE
E/O DI TRINCIATURA, COCLEA
NON DEVE FUNZIONARE
DEVE ESSERE ATTIVATA SOLO CON COMANDO AD AZIONE MANTENUTA
PER EVITARE CONTATTI ACCIDENTALI CON LE PARTI IN MOVIMENTO:
DEVE ESSERE INSTALLATA UNA PARETE MOBILE O FISSA CHE GARANTISCA IL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA DALLE COCLEE
RISCHI

## Slide 55: MACCHINE AGRICOLE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI E DISTRIBUTRICI DI INSILATI
RISCHI
PROTEZIONE DEL DISPOSITIVO DI DISTRIBUZIONE MEDIANTE RIPARO LATERALE DEL NASTRO TRASPORTATORE PRESENTE NELL’ APERTURA DI SCARICO
PER EVITARE CONTATTI ACCIDENTALI CON LE PARTI IN MOVIMENTO:

## Slide 56: MACCHINE AGRICOLE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI E DISTRIBUTRICI DI INSILATI
RISCHI
PER EVITARE CONTATTI ACCIDENTALI CON LE PARTI IN MOVIMENTO:
I COMANDI PER L’ATTIVAZIONE E DEGLI UTENSILI DI TAGLIO E DI CARICO (BRACCIO FRESA) O DELLA PORTA DI CARICO:
DEVONO ESSERE DEL TIPO AD AZIONE MANTENUTA O
“A UOMO PRESENTE”
PROTETTI CONTRO L’ATTIVAZIONE INVOLONTARIA
  COMANDO MANUALE (CHE RICHIEDE DUE DIFFERENTI AZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEGLI UTENSILI)
  APPLICAZIONE DI UNA PROTEZIONE ATTORNO ALLE LEVE DI COMANDO

## Slide 57: MACCHINE AGRICOLE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI E DISTRIBUTRICI DI INSILATI
GLI UTENSILI DI TAGLIO E CARICO DEL BRACCIO FRESA QUANDO NON SONO UTILIZZATI
DEVONO ESSERE CHIUSI CON L’APPOSITO RIPARO
PER EVITARE CONTATTI ACCIDENTALI CON LE PARTI IN MOVIMENTO:
RISCHI

## Slide 58: CARRO RACCOGLI FRUTTA
RISCHI
CADUTA DALL’ALTO
Contatto con organi in movimento (Pantografo)
Scivolamento in fase di accesso e discesa (scala)
Perdita di stabilità (condizioni del terreno)
Inciampo/scivolamento sulla piattaforma (pulizia)

## Slide 59
CARRO RACCOGLI FRUTTA
PROTEZIONI
PARAPETTI
con parapiede
CANCELLETTO apribile verso l’alto o all’interno
TELO a copertura del pantografo
SCALETTE a
gradini antiscivolo

## Slide 60
CARRO RACCOGLI FRUTTA
SENSORI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Inclinometro
(Perdita di stabilità)
Griglia sensibile sotto alla piattaforma
(Schiacciamento)
Limitatore di velocità
(Perdita di stabilità)
Notes: ACCLIMATAZIONE
L’acclimatazione è l’insieme delle reazioni fisiologiche che rendono un individuo capace di adattarsi a variazioni climatiche importanti.
SFORZO FISICO RICHIESTO DALLA MANSIONE
Tanto più è intenso lo sforzo fisico svolto dal lavoratore tanto maggiore è la quantità di calore prodotta dall’attività muscolare con conseguente “surriscaldamento” dell’organismo e quindi aumento del rischio di colpo di calore.

## Slide 61
CARRO RACCOGLI FRUTTA
NORME DI UTILIZZO
OCCORRE CURARE:
Denuncia all’INAIL
prima della messa in servizio
Manutenzione regolare del cancelletto e dei dispositivi di protezione
Seguire sempre le indicazioni del manuale d’uso e manutenzione
Salire sulla piattaforma usando solo le scalette predisposte
Notes: ACCLIMATAZIONE
L’acclimatazione è l’insieme delle reazioni fisiologiche che rendono un individuo capace di adattarsi a variazioni climatiche importanti.
SFORZO FISICO RICHIESTO DALLA MANSIONE
Tanto più è intenso lo sforzo fisico svolto dal lavoratore tanto maggiore è la quantità di calore prodotta dall’attività muscolare con conseguente “surriscaldamento” dell’organismo e quindi aumento del rischio di colpo di calore.

## Slide 62
VENDEMMIA

## Slide 63: ATTREZZATURE
DECESPUGLIATORE
USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

## Slide 64: ATTREZZATURE
MOTOSEGA
USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
seguire le indicazioni del libretto di manutenzione
Controllare che vi sia l’olio di autolubrificazione della catena nell’apposito serbatoio. La catena se non lubrificata diminuisce la sua funzionalità e rischia di danneggiarsi o spezzarsi
Controllare che la sega sia ottimamente affilata

## Slide 65: ATTREZZATURE
SCALE FISSE E PORTATILI

## Slide 66: CADUTE DALL’ALTO E IN PROFONDITA’
I lavori svolti in altezza (comprese le manutenzioni)
L’utilizzo di scale
Le vie di circolazione pedonale, interna all’azienda
Le aperture nel suolo.…
RISCHIO DI CADUTA

## Slide 67: CADUTE DALL’ALTO
FIENILI: PERICOLI
Evitare lo stoccaggio di balle di fieno e paglia nei locali sopraelevati senza parapetti

## Slide 68: CADUTE DALL’ALTO
ALLEVAMENTI AVICOLI
RISCHIO: caduta dall’alto lavoratori e/o attrezzature durante la movimentazione della lettiera, dei materiali e degli animali
GARANTIRE SOLIDE PROTEZIONE DELLE APERTURE VERSO IL VUOTO
Cancelletti “saloon”

## Slide 69: CADUTE DALL’ALTO
Proteggere dal pericolo di caduta
COPERTURE: PERICOLI

## Slide 70: CADUTE DALL’ALTO
Proteggere dal pericolo di caduta
SILOS VERTICALI: PERICOLI

## Slide 71: CADUTE DALL’ALTO
Proteggere dal pericolo di caduta
SILOS ORIZZONTALI: PERICOLI

## Slide 72: CADUTE IN PROFONDITA’
VASCHE DI STOCCAGGIO DI LIQUAME: PERICOLI
Proteggere dal pericolo di caduta

## Slide 73: INVESTIMENTO PERSONE
MOVIMENTAZIONE ROTOBALLE
Garantire nella zona di movimentazione la presenza del solo lavoratore addetto;

## Slide 74: INVESTIMENTO PERSONE
FIENILI
evitare la caduta delle rotoballe:
in fase di movimentazione;
per accatastamenti disordinati o instabili a causa di deformazione per fermentazione o legatura non idonea;
per cedimenti dei pallets sottostanti;
per pavimentazione sconnessa;

## Slide 75: INVESTIMENTO PERSONE
SCARICO TRINCIATO
Garantire nella zona di movimentazione dei mezzi la presenza del solo lavoratore addetto;

## Slide 76: ELETTRICI GENERALI
CONSISTE NELLA RESISTENZA DEL COMPONENTE ALL’INGRESSO DI CORPI SOLIDI E DI LIQUIDI
è indicato con le lettere IP seguite da un numero a due cifre:
la prima cifra indica la resistenza all’ingresso di corpi solidi e la penetrazione da polvere (va da 1 a 6);
la seconda cifra indica la resistenza ai liquidi (va da 1 a 8);
più il numero è alto, maggiore sarà il grado di protezione.
Grado si protezione IP
Le componenti di un impianto elettrico devono avere caratteristiche adeguate all’ambiente in cui si trovano
In ambienti come una stalla, o una cella di refrigerazione, il grado di protezione richiesto è almeno IP44,
in una sala di mungitura, dove sono frequenti i lavaggi con getti d’acqua, è necessario un grado di protezione minimo IP55

## Slide 77: ELETTRICI GENERALI
cacciaviti nelle prese
spine multiple
Cavi,
spine nastrate
ciabatte

## Slide 78: ELETTRICI GENERALI
PRESE A SPINA
dotate di interblocco per l’inserimento o il disinnesto della spina nella presa solo con alimentazione interdetta

## Slide 79: ELETTRICI GENERALI
non c’è alcuna protezione contro polvere e altri corpi estranei
mancano interruttori differenziali
lunghi tratti di conduttori sono privi di guaina malgrado il vano sia accessibile perché privo di sportelli di chiusura
l’accumulo di materiale combustibile (polvere, fieno, paglia, ecc.) può essere fonte di innesco per un incendio: basta un minimo surriscaldamento

## Slide 80: ELETTRICI GENERALI
POZZETTI DI TERRA

## Slide 81: AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO FITOSANITARI
  struttura indipendente in muratura;
  stanza specifica indipendente;
  container ad uso specifico;
area dedicata in magazzino delimitata da pareti o rete metallica
armadio apposito
I prodotti tossici o nocivi vanno tenuti in locali areati e chiusi a chiave
PUO’ CONTENERE ANCHE: | NON PUO’ MAI CONTENERE:
concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; | prodotti o attrezzature non direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari
temporaneamente i contenitori vuoti, i prodotti scaduti o non più utilizzabili purché in zone identificate, e separati dagli altri prodotti; | sostanze alimentari, mangimi compresi.
strumenti puliti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari (bilance, cilindri graduati..) | 

## Slide 82
118
115
AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO FITOSANITARI
parete esterna/porta:
segnaletica di sicurezza;
numeri di telefono delle emergenze;
118
115

## Slide 83
conservare i prodotti nei loro contenitori originali con le etichette originali integre e leggibili;
proteggere le confezioni in carta (es. sacchi dei formulati in polvere) dal contatto con spigoli e margini taglienti;
controllare che le confezioni non siano danneggiate o deteriorate prima di movimentarle, eventualmente isolarle e riporle in altri contenitori a tenuta con le etichette ben in vista;
posizionare sempre:
  i prodotti liquidi nei ripiani più bassi e quelli in polvere in alto;
  i prodotti più tossici e più pesanti nei ripiani più bassi e quelli meno tossici in alto
AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO FITOSANITARI

## Slide 84
SICUREZZA DEL PERSONALE
DPI, in armadietto “dedicato” da indossare prima
di entrare nel locale adibito a stoccaggio e prima di
eventuali tamponamenti di perdite;
SCHEDE dati di sicurezza
AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO FITOSANITARI
DOTAZIONI DI SICUREZZA
strumenti di primo soccorso (valigia o pacchetto);
materiale ed attrezzature idonee a tamponare e raccogliere eventuali
sversamenti accidentali di prodotto

## Slide 85
AMBIENTI DI LAVORO
SERBATOIO COMBUSTIBILE
bacino di contenimento
copertura
messa a terra
estintori

## Slide 86
aerati, illuminati e riscaldati nel periodo invernale
dotati di arredi (armadietti personali a doppio scomparto, sedili, panche …
distinti per sesso (solo per aziende con oltre 5 addetti)
mantenuti in buone condizioni igieniche
AMBIENTI DI LAVORO
SPOGLIATOI

## Slide 87
con vasca di contenimento, per eventuali fuoriuscite
prodotto erogato tramite pompa, tubo estensibile e pistola
AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO OLIO MINERALE

## Slide 88
AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO DETERGENTI
Protetto dagli agenti atmosferici, dotato di pavimento uniforme con cordolo di contenimento, separazione dei prodotti incompatibili
Segnalato con cartelli di sicurezza

## Slide 89
aerato, separato da altri locali, provvisto di cordolo di contenimento, segnalato con cartelli di sicurezza, provvisto di estintore nelle vicinanze
non deve essere utilizzato come un locale di deposito
bruciatore di potenza oltre le 100.000 kcal/h, soggetto a controllo dei VVFF
AMBIENTI DI LAVORO
LOCALE CENTRALE TERMICA

## Slide 90
aerati, illuminati e distinti per sesso (solo per aziende con oltre 10 addetti),
collocati in prossimità degli spogliatoi, riscaldati nel periodo invernale (docce)
provvisti di acqua calda e fredda, mezzi detergenti e per asciugarsi
mantenuti in buone condizioni igieniche
AMBIENTI DI LAVORO
SERVIZI IGIENICI, DOCCE, LAVANDINI

## Slide 91: AMBIENTI DI LAVORO
STALLE BOVINI
MISURE STRUTTURALI DI PREVENZIONE
trappole autocatturanti

## Slide 92: AMBIENTI DI LAVORO
STALLE BOVINI
MISURE STRUTTURALI DI PREVENZIONE
Luoghi protetti o vie di fuga con varchi 30-35 cm ad intervalli opportuni (25-30 metri) per le stalle aperte o un varco in ogni box.
tre esempi di passaggi-uomo:
passo d’uomo per bovini adulti;
passo d’uomo con barriera inferiore per bovini di taglia disomogenea;
passo d’uomo con sportello a doppia battuta e chiusura a chiavistello per bovini di taglia disomogenea.

## Slide 93
AMBIENTI DI LAVORO
STALLE BOVINI
MISURE STRUTTURALI DI PREVENZIONE
• Uso di rastrelliere auto-catturanti per qualunque intervento sugli animali

## Slide 94: AMBIENTI DI LAVORO
STALLE BOVINI
MISURE STRUTTURALI DI PREVENZIONE
percorsi protetti per la movimentazione del bestiame per evitare pericolosi contatti

## Slide 95: AMBIENTI DI LAVORO
SALA MUNGITURA
MISURE STRUTTURALI DI PREVENZIONE
cancelli mobili per convogliare le bovine in sala mungitura
accompagnatori nella sala d’attesa della mungitura

## Slide 96: AMBIENTI DI LAVORO
lavorazioni e rischi
SALA MUNGITURA
la zona di accesso alla fossa di mungitura non deve interferire con i percorsi degli animali. L’accesso deve avvenire mediante scaletta protetta con varco di fuga nella zona verso la sala di attesa.
le scale devono avere protezione anticaduta su entrambi i lati (es. parapetto), gradini antiscivolo (es. grigliato metallico) e corrimano almeno da un lato.
il fondo della fossa deve avere condotte per il rapido allontanamento dei liquidi. Pavimenti e pareti devono essere facilmente pulibili e disinfettabili. Le pavimentazioni devono essere lavabili e antiscivolo (porfido, resina, …)

## Slide 97: AMBIENTI DI LAVORO
Sala mungitura: per ottenere una posizione ergonomica corretta il livello del pavimento della fossa del mungitore deve trovarsi ad una quota inferiore di circa 1 m rispetto alla quota delle poste di mungitura (0,9 – 1,10).
Ciò consente di ridurre l’affaticamento, il rischio di patologie articolari e/o dorso-lombari e di infortuni da calci inferti dalle vacche.
SALA MUNGITURA
lavorazioni e rischi

## Slide 98
AMBIENTI DI LAVORO
SALA MUNGITURA
lavorazioni e rischi
Tenuti in buone condizioni igieniche
Privilegiare l’uso di materiale anti-sdrucciolo

## Slide 99: AMBIENTI DI LAVORO
STALLA BOVINI
GESTIONE TORI
Dotare i tori di anello al naso, per guidare l’animale con un bastone uncinato restando all’esterno del recinto.
L’addetto non deve entrare nei recinti in presenza di toro libero all’interno di un gruppo di bovine. Il personale addetto

## Slide 100
AMBIENTI DI LAVORO
STALLE BOVINI
MISURE STRUTTURALI DI PREVENZIONE
Tenuti puliti e sgombri i pavimenti per evitare scivolamenti o cadute al suolo
Garantire uno spazio sufficiente per il transito

## Slide 101
Stalla provvista di condotto per l’aerazione forzata
Porcilaia: aria rinfrescata con acqua nebulizzata
AMBIENTI DI LAVORO
STALLE BOVINI E SUINI
AERAZIONE ILLUMINAZIONE
Finestre apribili e pulite periodicamente
Sistemi per abbassare la temperatura (aerazione forzata, acqua nebulizzata …)

## Slide 102
Le aperture nelle pareti
La griglia degli estrattori deve proteggere dai contatti accidentali
AMBIENTI DI LAVORO
ALLEVAMENTI AVICOLI
Gli estrattori devono essere protetti contro contatti accidentali

## Slide 103
AMBIENTI DI LAVORO
APERTURE NEL SUOLO
Coprire o delimitare con parapetto le canalette di trasporto dei liquami

## Slide 104
AMBIENTI DI LAVORO
APERTURE NEL SUOLO
Recintare con parapetti le vasche di raccolta liquami e coprire con solidi coperchi i pozzi neri

## Slide 105
Le vasche sono considerate luoghi confinati
Attenzione alla formazione di atmosfere asfissianti
L’anidride carbonica tende a ristagnare sul fondo
AMBIENTI DI LAVORO
APERTURE NEL SUOLO E FOSSE LIQUAMI

## Slide 106: AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO ROTOBALLE
Limitare e contenere l’altezza delle «pile»

## Slide 107: AMBIENTI DI LAVORO
DEPOSITO ROTOBALLE
Accatastare le rotoballe “a rotoli”, cioè appoggiandole a terra per il bordo curvo, ponendo dei cunei sui lati esterni per evitarne il rotolamento

## Slide 108: AMBIENTI DI LAVORO
CANTINE
Indossare scarpa o stivali antiscivolo perché i locali sono spesso bagnati e molto scivolosi.

## Slide 109: AMBIENTI DI LAVORO
CANTINE
Durante il riempimento del solfitometro e la solfitazione del mosto o del vino il cantiniere deve indossare guanti anticorrosione, stivali di gomma.
Per la protezione delle vie respiratorie e degli occhi maschera facciale antigas con filtro specifico (E2 giallo) o autorespiratore. In alternativa occhiali a mascherina con semimaschera con filtro.
Nella fase di riempimento del solfitometro, verificare il buono stato dei rubinetti della bombola, della tubazione in gomma e del solfitometro ed eventualmente sostituire i raccordi usurati.
Effettuare il riempimento del solfitometro all’esterno, sorvegliato da un altro operatore, anch’esso protetto da maschera e guanti, in modo da garantire un intervento di soccorso in caso di emergenza.

## Slide 110: AMBIENTI DI LAVORO
CANTINE
sopra tini per il rimontaggio del mosto, assicurarsi con una imbracatura con corda.
Usare scale appropriate e quando queste superano i 5 metri devono esser fisse e dotate di corridoi protetti da ringhiere.

## Slide 111: AMBIENTI DI LAVORO
CANTINE
Garantire una adeguata aerazione dei locali di cantina per ossigenare l’aria che potrebbe saturarsi di anidride carbonica (CO2 gas inodore).
il cantiniere prima di entrare nelle vasche deve impiegare rivelatori di CO2 ed eventualmente utilizzare ventilatori verticali per espellere il gas.
Accede nella vasca munito di una imbracatura con corda di sicurezza e assistito da un operatore che vigila dall’esterno. Quest’ultimo è provvisto di due maschere facciali con autorespiratore per interventi di emergenza.

## Slide 112: SEGNALETICA
fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale
SEGNALETICA DI SICUREZZA
SIGNIFICATO | COLORE | FORMA
DIVIETO | ROSSO | 
AVVERTIMENTO | GIALLO | 
PRESCRIZIONE | AZZURRO | 
SALVATAGGIO | VERDE | 

## Slide 113
DIVIETO
AVVERTIMENTO
OBBLIGO
SALVATAGGIO
ANTINCENDIO
SEGNALETICA

## Slide 114: SEGNALETICA
DIVIETO
forma circolare con pittogrammi neri su fondo bianco e bordo rosso.
VIETANO UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO
ACQUA NON POTABILE
DIVIETO DI ACCESSO AI NON AUTORIZZATI
DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA
VIETATO RIMUOVERE I RIPARI
VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE
VIETATO OLIARE E PULIRE ORGANI IN MOTO

## Slide 115: SEGNALETICA
AVVERTIMENTO
forma triangolare con pittogrammi neri su fondo giallo e bordo nero.
INFORMANO SULLA NATURA DEL PERICOLO

## Slide 116: SEGNALETICA
Accertarsi del
verso
di rotazione e
del numero di giri
della p.d.p.
AVVERTIMENTO
segnaletica di sicurezza APPLICATA ALLE MACCHINE O ALLE ATTREZZATURE
Manutenzione:
fermare la
macchina
e leggere il
manuale
non avvicinare
le mani a parti
in movimento
Pericolo di
schiacciamento;
non avvicinare
le mani
Lancio di
materiale;
rimanere a
distanza di
sicurezza
Divieto di salire
sulla macchina sia
in lavoro che
in trasferimento
Pericolo di
impigliamento e
di trascinamento;
non avvicinarsi
Possibilità di
caduta dei mezzi
sollevati

## Slide 117: SEGNALETICA
PRESCRIZIONE
forma circolare con pittogrammi bianchi su fondo azzurro.
OBBLIGANO A INDOSSARE UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
GUANTI DI
PROTEZIONE
OBBLIGATORI
CALZATURE DI
SICUREZZA
OBBLIGATORIE
PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEGLI OCCHI
PROTEZIONE OBBLIGATORIA
VIE RESPIRATORIE
PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DELL’UDITO

## Slide 118
SEGNALETICA
ANTINCENDIO
forma rettangolare-quadrata con pittogrammi bianchi su fondo rosso.
INDICANO I PRESIDI DI EMERGENZA
LANCIA
ANTINCENDIO
ESTINTORE

## Slide 119: SEGNALETICA
SALVATAGGIO
forma rettangolare-quadrata con pittogrammi bianchi su fondo verde.
INDICANO LE VIE E I PRESIDI DI EMERGENZA

## Slide 120: RISCHIO INCENDIO
ILTRIANGOLO DEL FUOCO
IL FUOCO INIZIA E SI PROPAGA SOLO SE SONO PRESENTI TUTTI I TRE ELEMENTI
OSSIGENO (ARIA)
INNESCO
È l’energia che inizia e sostiene la combustione
COMBURENTE
ENERGIA
COMBUSTIBILE
SOLIDO
LIQUIDO
GAS

## Slide 121
SOLIDI
Teli e contenitori in plastica, cartoni, rifiuti, legno, paglie e scarti legnosi
LIQUIDI
Benzina, gasolio, olio minerale, vernici e solventi
GASSOSI
metano, GPL, Biogas
NON ACCUMULARE IN QUANTITA’ ECCESSIVE
NON ACCUMULARE VICINO A POSSIBILI INNESCHI
SEGUIRE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI
COMBUSTIBILI
RISCHIO INCENDIO

## Slide 122
SOVRACCARICO
IMPIANTI ELETTRICI
INNESCHI
SIGARETTE
FIAMME LIBERE
SCINTILLE DA CAVI E
PROLUNGHE DANNEGGIATI
RISCHIO INCENDIO

## Slide 123: RISCHIO INCENDIO
PROPAGAZIONE DEL FUOCO ALL’APERTO
VENTO
Il vento solleva e disperde scintille e alimenta i focolai
SCARTI LEGNOSI
Sterpaglie o potature vicine a focolai o inneschi possono a loro volta accendersi
RIFIUTI
Accumuli di scarti combustibili possono diventare ulteriori focolai
AUMENTANO IL RISCHIO
DI PROPAGAZIONE DEL FUOCO:
DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI
Nei periodi di “pericolo incendio” individuati dal Piano Regionale di prevenzione contro gli incendi è vietato accendere fuochi all’aperto.
Prima di accendere fuochi all’aperto fare sempre riferimento al Corpo Forestale dello Stato

## Slide 124: RISCHIO INCENDIO
IL FUMO
contiene MONOSSIDO DI CARBONIO, ceneri e prodotti tossici ed irritanti
nei locali chiusi è il principale mezzo di propagazione dell’incendio
annulla la visibilità nelle vie di fuga
provoca la maggior parte dei decessi in un incendio
CONTROLLARE IL FUMO E’ FONDAMENTALE PER LIMITARE I DANNI ALLE PERSONE ED ALLE COSE

## Slide 125
SOFFOCAMENTO
eliminazione del contatto
tra combustibile e comburente
RAFFREDDAMENTO
eliminazione dell’energia
per nuovi inneschi
INIBIZIONE CHIMICA
interferenza nella reazione
di combustione
COMBURENTE
INNESCO
COMBUSTIBILE
SEPARAZIONE
eliminazione del contatto
tra materiale incendiato e
non incendiato
RISCHIO INCENDIO
METODI DI SPEGNIMENTO

## Slide 126
Polvere:
bicarbonato di sodio e potassio
Gas compresso
Efficace su fuochi di classe:
A - SOLIDI
B - LIQUIDI
C - GAS
D - METALLI
Meccanismi di azione:
SOFFOCAMENTO
RAFFREDDAMENTO
AZIONE CHIMICA
(decomposizione dei carbonati a CO2)
COMBUSTIBILE
ARIA
La polvere è irritante per occhi e vie respiratorie
RISCHIO INCENDIO
ESTINTORI A POLVERE

## Slide 127
Efficace su fuochi di classe:
A-SOLIDI
B - LIQUIDI
C - GAS
Gas compresso
Il gas in uscita arriva a -79°C
NON DIRIGERE SULLE PERSONE
Meccanismi di azione:
RAFFREDDAMENTO
SOFFOCAMENTO
ARIA
COMBUSTIBILE
RISCHIO INCENDIO
ESTINTORI A CO2

## Slide 128
1
Togliere la spina di sicurezza tenendo l’estintore per l’ogiva e non per la maniglia
2
agire sulla leva
3
dirigere il getto alla base delle fiamme
RISCHIO INCENDIO
USO ESTINTORI A POLVERE E A CO2

## Slide 129
Efficace su fuochi di classe:
A-SOLIDI
B - LIQUIDI
NON USARE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Meccanismi di azione:
SOFFOCAMENTO
RAFFREDDAMENTO
ARIA
COMBUSTIBILE
acqua
RISCHIO INCENDIO
IDRANTI

## Slide 130
1
stendere la manichetta
senza nodi o spirali
2a
se si è soli
aprire la valvola tenendo saldamente la lancia
2b
in due persone
dividersi i compiti
3
dirigere il getto alla base delle fiamme usando il getto disperso
RISCHIO INCENDIO
UTILIZZO IDRANTI

## Slide 131
Scopo del Piano di emergenza
limitare i danni a persone , cose e ambiente
prestare soccorso alle persone colpite
circoscrivere e contenere l’evento per limitare i danni e ripristinare la normale attività lavorativa
RISCHIO INCENDIO
PIANO EMERGENZA
un insieme di misure straordinarie, procedure e azioni, da attuare per ridurre i danni a cose e persone provoca la maggior parte dei decessi in un incendio

## Slide 132
RISCHIO INCENDIO
ESPLOSIONI
In assenza di ventilazione si accumulano gas o polveri infiammabili:
Nella produzione di Biogas (perdite da impianti)
Nello stoccaggio di liquami o di scarti putrescibili
I gas coinvolti (Monossido di Carbonio, Metano, Idrogeno), oltre a essere tossici, a determinate concentrazioni possono formare atmosfere esplosive
In presenza di polveri fini di materiale combustibile (paglia, insilati)
Il Metano (CH4)
tra il 4,4 e il 15%
Il Monossido di Carbonio (CO)
tra il 12.5 e il 74%
L’Idrogeno (H2)
tra il 4,0 e il 75%
Fonti: Wikipedia.org - unipd-org.

## Slide 133
A causa della fermentazione
della massa vegetale non completamente asciutta
RISCHIO INCENDIO
INNESCHI DA AUTOCOMBUSTIONE

## Slide 134
FINE